## Slide 1
8개의 3″ 풀레인지 유닛 탑재로 균형 잡힌 사운드 제공
200W(AES) / 800W(PEAK) 출력, 124dB 최대 음압으로– 강력한 퍼포먼스 구현
144°(H) × 44°(V) 지향각은 넓은 공간에서도 선명한 음향 유지
THD ≤0.5%의 낮은 왜곡률로 깨끗하고 정확한 사운드 전달
고급 목재 인클로저로 뛰어난 음향 특성과 내구성 겸비
연결 브라켓을 통해 AC-163과 결속하여 설치가능
AC-083J
FEATURE
Professional Column Speaker System
Column Array Speaker
SPECIFICATION
항목 | 세부내용
Effective frequency range (-10dB) | 106Hz-16kHz
Speaker unit | 8×3" permanent magnet full(72mm)/0.75"(19mm)Voice-coil
Rated impedance (±20%) | 4Ω
Speaker power | 200W(AES),800W(PEAK)
Characteristic sensitivity level (±2dB) | 95dB (1W/1m)
Specified frequency band of sound pressure level | ≥118dB Max, ≥124dB Peak
Total harmonic distortion | ≤0.5%
Coverage Angle (horizontal/vertical) | 144°(H) × 44°(V)
Product shape | Column shape
Socket | 2×NL4 speakon
Installation | Wall rack
Box material | Wood
Net weight | 8.6kg
Product size (W×H×D) | 110×717×140mm
www.voatek.com
e-mail : voatek@naver.com
Tel : 031-8011-0388