## Slide 1
16개의 3" 풀레인지 유닛을 탑재한 패시브 컬럼 스피커로, 균형 잡힌 사운드를 제공
400W(AES) / 1600W(PEAK) 출력과 128dB의 최대 음압으로 강력한 퍼포먼스를 구현
127°(수평) × 24°(수직) 지향각을 갖춰 넓은 공간에서도 선명한 음향을 유지
THD ≤0.5%의 낮은 왜곡률로 깨끗하고 정확한 사운드 전달
고급 목재 인클로저로 제작되어 뛰어난 음향 특성과 내구성을 겸비
연결 브라켓을 통해 AC-083J와 결속하여 설치가능
AC-163
FEATURE
Professional Column Speaker System
Column Array Speaker
SPECIFICATION
항목 | 세부내용
Effective frequency range (-10dB) | 106Hz-16kHz
Speaker unit | 16×3" permanent magnet full(72mm)/0.75"(19mm)Voice-coil
Rated impedance (±20%) | 8Ω
Speaker power | 400W(AES),1600W(PEAK)
Characteristic sensitivity level (±2dB) | 96dB/w/m
Specified frequency band of sound pressure level | ≥122dB, peak value ≥128dB
Total harmonic distortion | ≤0.5%
Coverage Angle (horizontal/vertical) | 127°x24°
Product shape | column shape
Socket | 2×NL4 speakon
Installation | Wall rack
Box material | wood
Net weight | 16kg
Product size (W×H×D) | 110×1401×140mm
www.voatek.com
e-mail : voatek@naver.com
Tel : 031-8011-0388