## Slide 1
8채널 액티브 광대역 안테나 분배기, 450 ~ 970MHz
RF 입력신호에 대한 손실을 보상하기 위해 신호를 증폭하여 출력
CASECADE 포트를 사용하여 추가 기기 확장 연결 가능
낮은 잡음 및 혼변조 왜곡되지 않는 깨끗한 신호 유지
무선 수신기 시스템 4개에 전원 공급 가능한 12V DC 포트 제공
WD-908F
FEATURE
Antenna Distributor System
Antenna Distributor
SPECIFICATION
항목 | 세부내용
채널 수 | 8CH
출력/입력 임피던스 | 50Ω
안테나 입/출력 소켓 | BNC
주파수 대역 | 400~950MHz
입력 컷오프 포인트 | +32dBm
RF 출력 게인 | +1.0dB (±1dB)
출력/입력 게인 | +1.0dB (±1dB)
출력 | 400~1000MHz, >18dB
안테나 입력 커넥터 전원 공급 | +8.0V DC / 200mA
전원 공급 | 12~15V DC
소비 전류 | 약 200mA/12V DC 입력
규격 (WxDxH) | 482 * 200 * 45mm
www.voatek.com
e-mail : voatek@naver.com
Tel : 031-8011-0388