## Slide 1
CI-125L
FEATURE
Professional LED Display System
Indoor Fixed LED Display
www.voatek.com
e-mail : voatek@naver.com
Tel : 031-8011-0388
600 × 337.5mm 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 적용, 두께 28mm의 초슬림 디자인
1.25mm 픽셀 피치 지원
16:9 비율 캐비닛 설계, 2K / 4K / 8K 해상도에 최적화된 구성
150 × 337.5mm 대형 모듈 적용으로 높은 평탄도 구현
170° 광시야각, 10,000:1 명암비, ≥3840Hz 주사율, ≥14bit 그레이스케일 지원
모듈 전면 IP65, 방진·산화 방지·정전기 방지·충격 방지 설계
100% 전면 유지보수 지원
벽면 브라켓 설치 또는 바퀴형 스태킹 프레임 설치 지원
전원 공급장치 / 리시빙 카드 이중화 옵션 지원
전원 공급장치와 HUB 일체형 2-in-1 구조
SPECIFICATION (Module)
항목 | 세부내용
픽셀 피치 | 1.25mm
픽셀 구성 | COB 1R1G1B
픽셀 밀도 | 640,000 pixels/㎡
백쉘 재질 | 백쉘 없음
모듈 해상도 (L×H) | 120 × 270 pixel
모듈 크기 (L×H) | 150 × 337.5 mm
캐비닛 해상도 (L×H) | 480 × 270 pixel
캐비닛 크기 (L×H×D) | 600 × 337.5 × 28 mm
캐비닛 재질 | 다이캐스트 알루미늄
캐비닛 무게 | ≈3.78kg

## Slide 2
CI-125L
Professional LED Display System
Indoor Fixed LED Display
www.voatek.com
e-mail : voatek@naver.com
Tel : 031-8011-0388
항목 | 세부내용
밝기 | 0-600cd/㎡ 조절 가능, 최대 밝기 ≥1200 cd/㎡
시야각 | 수평 160° × 수직 160° (±10°)
픽셀 색상 보정 | 표준 구성
픽셀 밝기 보정 | 표준 구성
드라이버 IC | 정전류 구동
스캔 방식 | 1/60
그레이스케일 | 14bit
최대 전류 (A) | 5
동작 전원 | AC 100-240V
공급 전압 (V) | DC 4.2V
최대 소비전력 | 350W/㎡
평균 소비전력 | 150W/㎡
프레임 주파수 | 50-60Hz
화면 주사율 | ≥3840Hz
명암비 | ≥10000:1
색 균일도 | ±0.003Cx, Cy
색온도 / 밝기 균일도 | 3000-18000K 조절 가능；≥98%
동작 온도 | -20℃~+50 ℃
동작 습도 | 10-95% RH
보관 온도 | -40℃~+70 ℃
보관 습도 | 10-95% RH
수명 | 100,000 시간
MTBF (평균 무고장 시간) | 10,000 시간
보호등급 | IP65 (모듈 전면)
설치 방식 | 전면 또는 후면 설치
AS 방식 | 전면 유지보수 방식
SPECIFICATION (Electricity)